## Slide 1
ModOp Plan Transport
Fonctionnement de l’algorithme Lissage de la charge entrepot
Rémy Carpentier
24 Août 2020

## Slide 2
Informations générales
Algo Plan Transport
Contexte d’utilisation :
  Réorganiser les jours de préparation des adhérents
  Permettre le lissage des volumes entrepôt sur la semaine
Fichiers à utiliser :
  Fichier Excel : ALGO Plan Transport.xlsm J:\TRANSPORT\Algo Plan Transport
  Données sur le problème, selon un point de vue Nb lignes maxi par magasins, historique des volumes commandés… Par magasin, par région, par tournée…

## Slide 3
Utilisation du fichier
Onglet « Data Set Up » - modifiable
  Organiser vos données dans cet onglet
  Objectif : avoir deux colonnes, les groupes et les besoins associées
    Groupes : Contremarque, N° tournée, Région …
    Besoins : Volumes m3, Nb lignes, Montant € ; maxi ou historique
Onglet « DATA » - Ne pas modifier, utilisé par la macro
  Copier/coller vos données dans les colonnes A et B
  Faire le paramétrage de l’algorithme (voir ci-dessous)
  Bouton « Nettoyage » pour enlever les anciennes données et résultats Bouton « Start » pour lancer l’algorithme
Algo Plan Transport

## Slide 4
Utilisation du fichier
Onglet « RESULTS » - Ne pas modifier, utilisé par la macro
  Affiche les données du problème
  Affiche les 10 meilleurs solutions au problème avec les nouveaux jours de préparation par groupe
  Graphique des trois meilleurs solutions
Onglets « Résultats … » - modifiable
  Copier/Coller les résultats obtenus en filtrant par régions, par transporteurs …
  Permet d’analyser les différents résultats obtenus par régions et de modifier si besoin
Algo Plan Transport

## Slide 5
Algorithme génétique
Principe de base
Algo Plan Transport
Evaluation des individus
  Minimise la somme des écarts au carré entre le besoin et la moyenne théorique
Bleu : 1² + 1² + 3² + 4² + 1² = 28
Vert : 2² + 0² + 1² + 1² + 0² = 6
La solution / individu vert est plus performant
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10
 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10
 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

## Slide 6
Algorithme génétique
Présentation d’un individu
Détermine un jour de préparation par « groupe » (Tournées Marseille ici)
Algo Plan Transport
42 | 401 | 402 | 405 | 444 | 4003 | 4004 | 4005 | 4055 | 4404 | 4033 | 4011 | 4031 | 4051
4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10
Sélection des parents
Par le jeu de la roulette selon la performance des individus
Croisement et mutation
Chart: 
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e
 | 50 | 25 | 14 | 8 | 3

## Slide 7
Algorithme génétique
Paramétrage de l’algorithme
Algo Plan Transport
Chacun des paramètres est expliqué en détail dans la macro.
Toujours partir petit : ça donnera une idée générale de la solution
Augmenter progressivement pour affiner la solution obtenue
Nombre de solutions totales et nombre testées par l’algorithme.